## Slide 1
Service | Method(Event) | id | Event group id | Sub-element
Radar |  | 0x0063 |  | 
 | updateRate | 0x8bb8 : notification 0x0bb9 : getter 0x0bba : setter | 0x03 | - : uint32
 | FrontObjectDistance | 0x8bbc : notification | 0x04 | - : uint16
 | RearObjectDistance | 0x0bbe : getter | 0x00 | - : uint16
 | ObjectDetectionLimit | 0x0bc3 : setter | 0x00 | - : uint16
 | brakeEvent | 0x8001 : event | 0x01 | active : bool objectVector : vector<uint8>
 | parkingBrakeEvent | 0x8002 : event | 0x02 | active : bool objectVector : vector<uint8>
 | Adjust | 0x80e8 : method |  | success : bool effective_position : struct <int32, int32, int32>
 | Calibrate | 0x80f2 : method |  | result : bool

## Slide 2
Fusion app동작 sequence (Method/getter)
/************************************/
// Testing Field Getter.
/************************************/
this->fieldGetter();
/************************************/
// Testing Field Setter.
/************************************/
this->fieldSetter();
/************************************/
// Testing Synchronous Method Call.
/************************************/
this->syncMethodCall();
/************************************/
// Testing Asynchronous Methods Call.
/************************************/
this->asyncMethodCall();
Request message는 반복해서 보내지 않는다. 순차적으로 전송한다.
updateRate Request(getter:0x0bb9)
RearObjectDistance Request(getter:0x0bbe)
ObjectDetectionLimit(setter:0x0bc3) : 조건문때문에 매번 호출되지않아 if문 block
Calibrate Request(method:0x80fe)(synchronous)
FrontObjectDistance notification을 위해서는
ObjectDetectionLimit(setter)가 선행 되어야 한다.
void FusionActivity::fieldSetter()
246 {
247 LogStream logMsg{m_logger.LogVerbose()};
248 if (m_act_count % 7 == 0) {
249 // Use Setter to reset the Field value.
250 // XXX: According to the explanatory the returned object should be
251 // ara::com::Future<FieldType> but with the current implementation of
252 // ara::com it's void(const_reference).
253 m_proxy->UpdateRate.Set(0);
254
255 /*
256 try {
257 fut.wait();
258 }
259 catch (std::exception &e) {
260 logMsg << e.what();
261 }*/
262 }
263
264 //if (m_act_count % 5 == 0) {
265 std::uint16_t distance = m_ud_5_30(m_rand_eng);
266 // Use Setter to reset the Field value.
267 // XXX: According to the explanatory the returned object should be
268 // ara::com::Future<FieldType> but with the current implementation of
269 // ara::com it's void(const_reference).
270 m_proxy->ObjectDetectionLimit.Set(distance);
271
272 /*
273 try {
274 fut.wait();
275 }
276 catch (std::exception &e) {
277 logMsg << e.what();
278 }*/
279 // }
280 }